## Slide 1: A villamosenergia-ellátás fejlődése
Dr. Stróbl Alajos
Debrecen, 2015. október 15. 11:15  12:15
Különös tekintettel a hazai és a nemzetközi forrásoldali (erőműves) és piaci alakulásra
60 perc alatt 60 ábra
ETE – Debreceni Csoport

## Slide 2: A villamosenergia-ellátás fizikája
F
E
fogyaszt eloszt átvisz termel
fogyasztó elosztói átviteli termelői
engedélyes
hálózat
erőmű
igényel szállít előállít
primer
hasznos
energia
rendszerirányító
energia
engedélyes
engedélyes

## Slide 3
fogyasztók
áramkereskedők
Nord Pool áramtőzsde
erőművek
helyi területi országos
hálózat
hálózat
hálózat
A villamosenergia-piac két oldala
Kereskedelmi
oldal
Fizikai oldal
Forrás: http://www.svk.se/Start/English/Energy-Market/Electricity/

## Slide 4: Régi energiagazdálkodástól az újabbig
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 64. k. 11. sz. 2014. p. 79.
A r é g i v i l á g
A z ú j v i l á g
400 kV
110 kV
20 kV
0,4 kV
tengeri szélerőművek
nagyfogyasztók
kisipari fogyasztók
háztartások
400 kV
110 kV
20 kV
0,4 kV
háztartások
szárazföldi szélerőművek
napelemek, kapcsolt termelés
napelemek, kapcsolt termelés
napelemek
nagyerőművek
nagyerőművek

## Slide 5: A villamosenergia-piac két folyamata
A tevékenységek szétválasztása a feladat.
Áruértékesítés
Szolgáltatás
Beszerzés
Termelés
Szállítás
Értékesítés
Információ
technika
Elszámolás
Ügyfél-
szolgálat
Hálózati
szolgáltatás
CRM = Customer Relationship Management (Vevőkapcsolat-irányítás)
piac
piac
piac
piac
piac
piac
piac
monopólium
tüzelőanyag-vásárlás
villannyá alakítás
átvitel és elosztás
kereskedés
informálások
számlázás
kiszolgálás
„szerviz”
A két piaci értéklánc együttes szervezése a feladat.

## Slide 6
frekvencia, Hz
fogyasztás
termelés
terhelés
teljesítmény
kW
szabályozás
fogyasztók bekapcsolása
fogyasztók kikapcsolása
termelői kiesés
a tárolt energia tompító hatása
f
kW
Az egyensúlyt tartani kell, mert a villamos energia nem tárolható,

## Slide 7
hálózat frekvenciája, f, Hz
idő, t, s
dinamikus frekvencia-eltérés, fd
kvázistacioner frekvencia-eltérés, fq
termelőegység (forrás) kiesése
Primer szabályozással új egyensúly új frekvencián
maximum 30 s
A fogyasztás is függ a frekvenciától.
A villamos frekvencia szabályozása, primer szabályozás

## Slide 8: Példa a frekvencia változására
hálózati frekvencia, Hz
2015. szeptember 8.
idő, óra

## Slide 9
hálózat frekvenciája, f, Hz
idő, t, s
Szekunder szabályozással egyensúly az előírt frekvencián
termelőegység (forrás) kiesése
eredeti frekvencia
új, előírt frekvencia
maximum 300 s
50,000
49,950
50,050
névleges frekvencia
A villamos teljesítményszabályozás, szekunder szabályozás

## Slide 10: Példa a csereteljesítmény változására
MW
A szomszédos szabályozási zónákkal előzetesen megállapodott csereteljesítményt kell beállítani.
idő, óra
Napi importszaldó, 2015.09.01. Kedd
import-export terv (előírt érték) import-export tény (valós érték)
A szomszédos szabályozási zónákkal előzetesen megállapodott csereteljesítményt kell beállítani.

## Slide 11
rendszer-
frekvencia
primer
szabályozás
szekunder
szabályozás
tercier
szabályozás
idő-
beállítás
határ
visszacsatolás
helyesbítés
hatás
jelzés
eltérés
jelzés
hatás
eltérés
perces tartalék
igénybevétele
(vezérlés)
Az egész szinkronzóna szabályozási rendszerének felépítése

## Slide 12
0 30 s 5 min 15 min 60 min idő
zavarás
szekunder
szabályozás
primer
szabályozás
perces
tartalék
tehetetlenség
a mérlegkör-felelősök tartalékai
a TSO szabályozása
VDN-Jahresbericht 2002
órás tartalék
A szabályozás időbeni folyamata

## Slide 13: A három szabályozás német jellemzői
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 64. k. 4. sz. 2014. p.13-17.
 | Primer szabályozás | Szekunder szabályozás | Perces tartalék
Aktiválás | teljesen automatikus | automatikus | elektronikusan lépésekben automatizálva
Aktiválási idő | < 30 s | < 5 min | < 15 min
Fenntartási idő | 15 percig | 1 óráig | 4 óráig
Legkisebb kínálat | 1 MW | 5 MW | 5 MW
Kiírási időközök | hetente | hetente | naponta
Ajánlatok beadási határideje | előző hét, kedd 15 óráig | előző hét, szerda 15 óráig | előző nap 10 óráig (munkanapokon)
Termékek | 1 termék (pozitív és negatív, szimmetrikus) | 4 termék (fő- és mellékidő, pozitív és negatív) | 12 termék (napi négyóránként, pozitív és negatív)

## Slide 14
CH
AL
SCG
BiH
HR
ALG
TN
MA
N
RO
BG
GB
IRL
S
FIN
L
D
PL
A
CZ
SK
H
EE
LV
LT
ISL
F
I
E
GR
NL
B
P
DK
SLO
RU
FYROM
BY
UA
M
D
TR
BI
Egy szinkronzóna: egy frekvencia
EE
LT
LV
Az ENTSO-E Kontinentális Európa Regionális Csoportja
Kölcsönös segítségvállalás (szolidaritás)
maximum 3000 MW
teljesítmény, MW
frekvencia, Hz
(fordulatszám, min-1)
P
f
Arányos szabályozás, aktiválási idő <30 s.
S = f/P

## Slide 15
NL
BE
DE
PL
CZ
SK
FEP
CH
AT
HU
RO
BG
GR
IT
SHB
SMM
AL
FR
ES
PT
MOR
TIRAG
CEGEDEL
VKW
DK-W
swissgrid
MAVIR
APG
TEL
ESO-EAD
HTSO
TenneT
ELIA
CEPS
SEPS
PSE-O
RTE
REE
REN
RTE
RWE
E.ON
EnBW
VE-T
RWE
PSE-O
UK/BI
ELES
EMS
TERNA
SI
HR
BA
ME
SR
MK
WPS
ELES
HEP
NOSBIH
MEPSO
EPCG
EMS
OST
Észak
Dél
egyenáramú összeköttetés
A kontinentális Európa rendszere

## Slide 16
Dél
Észak
CC
CC
CB
CB
CB
CA
CA
CA
CA
M
M
M
M
M
Koordinációs Központ (CC)
Szabályozási Tömb (CB)
Szabályozási Terület (CA)
Piaci szereplők
Co-ordination Centre (CC)
Control Block (CB)
Control Area (CA)
Market Participant
M
rendszerirányítók
mérlegkörök
szabályozott
piac
Az irányítási hierarchia felépítése

## Slide 17
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
400 kV
220 kV
120 kV
20 kV
10 kV
0,4 kV
G
termelők
fogyasztók
hálózat
mérési (csatlakozási) pont
Szabályozási zóna
1. MK
2. MK
3. MK
4. MK
A mérlegkör-modell alapja a mérés

## Slide 18
kereskedő
termelők
fogyasztók
eladás
vétel
vétel
mérlegkör-felelős
E
rendszerirányító
Napi menetrendek:
MÉRLEGKÖR
több erőmű
több fogyasztó
vétel
eladás
MW
MW
MW
idő
idő
E
E
E
F
F
F
F
A mérlegköri kiegyenlítés folyamata
terv
tény

## Slide 19
rendszerirányító
mérlegkör-felelős
ellátásalapú szerződés
menetrendalapú szerződés
mérlegkör-szerződés
G
G
G
F
F
F
F
kereskedő
1. mérlegkör
2. mérlegkör
3. mérlegkör
4. mérlegkör
Menetrend: Negyedórás MW-adatok megadása a következő napra, minden nap 12:30-ig.
zóna-határ
A mérlegkör-modell alapszerződései

## Slide 20
szállítás után szállítás előtt
kereskedelem
termelés
fogyasztás
mérés
szabályozás
kereskedelemi
elszámolások
kiegyenlítési
elszámolások
piaci szereplő
rendszerirányító
menetrend-
feldolgozás
hálózat
menetrend-
eltérés
kiegyenlítési
költség
menetrend-adás
mérési adatok
kiegyenlítés
valós idő
A piaci villamosenergia-modell alapja

## Slide 21
Szabályozás  kiegyenlítés
MAVIR
kiegyenlítő energia
Az egyes mérlegkörök mérleghibáinak egyenkénti kiegyenlítése
mérés és elszámolás
szabályozási energia
primer szabályozás szekunder szabályozás perces tartalékpiac
Fizikai szabályozás: a frekvencia és a csereteljesítmény szabályozása
A mérlegkörök eredő, együttes mérleghibáinak helyesbítése, kiszabályozása

## Slide 22
MK
MK
MK
MK
MK
MK
energia
energia
energia
energia
energia
energia
+ szaldo
- szaldo
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 2006. 1. & 2, p. 56-60.
fel
le
Rendszerirányító (TSO)
Szabályozási energia
Kiegyenlítési energia

## Slide 23
Chart: 
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Sorozat 1 | 18 | 24 | 26 | 34 | 43 | 55 | 61 | 79 | 90 | 95 | 107 | 119
A hazai mérlegkörök száma nő

## Slide 24
Forrás: Energiehandel – Eine Erklärung der wichtigsten Begriffe – et. 2. kiadás 2009
Trading
Wholescale Markt
(Kereskedés)
(Nagykereskedelmi piac)
fizikai
fizikai
Spotmarkt
(azonnali)
Terminmarkt
(határidős)
Spotmarkt
(azonnali)
Terminmarkt
(határidős)
OTC piac (Markt)
(szerződéses piac)
Tőzsde (Börze)
(szervezett piac)
OTC Clearing
Forwards/ Opciós/ strukturált termékek
Futures (határidőüzlet)/ Opciós
Teljesítés: fizikailag és financiálisan
Teljesítés: többnyire financiálisan
A villamos energia nagykereskedelme

## Slide 25
konden-
zációs
erőmű
motoros
fűtő-
erőmű
kazán
kazán
gőzpiac
hőpiac
CO2
CO2
ipar
ház-tartás
CO2
CO2
CO2-piac
földgázpiac
olajpiac
szénpiac
árampiac
Legalább hét energiapiacot kell követni

## Slide 26
G
220 - 400 kV
120 kV
10 - 20 kV
0,4 kV
200-500 MW
50-200 MW
1- 50 MW
< 1 MW
G
G
G
decentralizált termelés
központi termelés
saját termelés
nagyfogyasztók
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
elosztó-hálózat
elosztott vagy beágyazott (fogyasztókhoz közeli) termelés
kisfogyasztók
saját termelés
átviteli hálózat
A központi és az elosztott termelés

## Slide 27
Változó költségek (függ a termeléstől)
Állandó költségek (nem függ a termeléstől)
Nyereség (haszon) (függ az értékesíthetőségtől)
Energiahordozó-beszerzés árai;
Energiaátalakítási veszteségek (hatásfok);
Károsanyag-kibocsátási díjak (pl. CO2);
Karbantartások változó költségei;
Segédanyag-beszerzési költség (pl. mészkő);
Maradvány-eltávolítási költségek (pl. salak);
Értékcsökkenési leírás (amortizáció);
Személyzeti költségek;
Üzemi általános költségek;
Karbantartás állandó költségei;
Megszüntetési (lebontási) előlegek költségei;
A termelői (energiaátalakítási) tevékenység csak a tulajdonosoktól (a részvényesektől) elvárt kellő nyereséghányaddal fenntartható.
Átmenetileg – akár néhány évig – bizonyos veszteség elfogadható, de tartós már nem.
A termelői villamosenergia-ár összetevői
A termelő adott (változó) áron elad a kereskedőnek (szolgáltatónak).

## Slide 28
Energiadíj
(függ a vásárolt energiától)
Rendszerhasználat (függ a szállítástól)
Adók, illetékek (függ a hatóságoktól)
Nagykereskedelmi árak (OTC vagy tőzsde);
Kiskereskedői árrések (versenyben);
Hálózati veszteségek energiaárai;
Hatósági energiaárak (szolgáltatók esetén);
Hálózathasználat (átvitel és elosztás);
Rendszerszabályozási díjak (primer és szekunder szabályozás, perces tartalék);
Teljesítőképesség-biztosítás (kapacitáspiac vagy stratégiai tartalék esetén);
Támogatási illetékek (megújuló források, kapcsoltak, a szén támogatása stb.);
Hatékonyságot ösztönző adó (áramadó);
Koncessziós illetékek (területi felosztás);
Általános forgalmi adó (ÁFA).
A fogyasztói villamosenergia-ár összetevői
A fogyasztó adott (változó) áron vesz a kereskedőtől (szolgáltatótól).

## Slide 29
ár, €/MWh
piaci ár
kereslet
kínálat
fedezeti
többlet
terhelés, MW
A termelők a növekmény-
költség (energiaár) alapján
sorba rendezve
(merit order)
kötelező atom lignit szén földgáz olaj
nagy terheléskor
ár, €/MWh
piaci ár
kereslet
kínálat
fedezeti
többlet
terhelés, MW
A termelők a növekmény-
költség (energiaár) alapján
sorba rendezve
(merit order)
kötelező atom lignit szén földgáz olaj
kis terheléskor
A piaci villamosenergia-ár meghatározása
29
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 30
Rövidtávú német villamos határköltségek
Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: 2014 – 2015. 09.)
Chart: 
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
lignit (régi, 31%) | 35 | 37 | 37 | 30 | 26 | 28 | 29
szén (régi, 36%) | 40 | 44 | 50 | 40 | 32 | 31 | 32
gáz (új, 60%) | 41 | 41 | 49 | 53 | 49 | 43 | 40
€/MWh

## Slide 31
Piaci árképzés (Merit Order) és a megújulók
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 63. k. 11. sz. 2013. p. 41-44.
költség / ár,
€/MWh
órás villamos energia,
MWh
megújuló
atom
lignit
feketeszén
földgáz
olaj
kereslet
kínálat (változó költség, növekményköltség, energiaár)
p*
költségkülönbség
megújulós erőművek
átlagos összköltsége
egyen-súly
piaci ár
állandó költség fedezete
31

## Slide 32
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 63. k. 11. sz. 2013. p. 41-44.
költség / ár,
€/MWh
többlet megújuló
kereslet
kínálat (korábbi)
p*
többlet költség-különbség
egyen-súly
piaci ár
kínálat (újabb)
p**
az ár csökken
A megújulók többlete egyre nagyobb lesz
órás villamos energia,
MWh
32

## Slide 33: A német villamosenergia-tőzsdei árak, EEX
Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2014. p. 21.)
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
alapterhelés | 115
csúcsterhelés | 125
€/MWh

## Slide 34
A német piaci villamosenergia-árak ingadozása 2014-ben, €/MWh
Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: 2014 – 2015. 09.)
A legkisebb árak és ingadozások nyáron voltak. Vannak negatív árak is, pl. Karácsonykor.

## Slide 35: Német háztartási villamosenergia-árak, ct/kWh
Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2014. p. 24.)
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
beszerzés és értékesítés | 6.08 | 7.22 | 8.52 | 8.16 | 8.01 | 8.16 | 7.91 | 7.38 | 7.05
hálózat | 6.24 | 5.9 | 5.73 | 5.86 | 5.92 | 6.14 | 6.64 | 6.63 | 6.75
adó | 5.35 | 5.51 | 5.76 | 5.83 | 6.08 | 6.18 | 6.65 | 6.7 | 6.64
koncessziós illeték | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66
megújulókra | 1.02 | 1.16 | 1.31 | 2.05 | 3.53 | 3.59 | 5.28 | 6.24 | 6.17
kapcsoltakra | 0.29 | 0.2 | 0.23 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.25
egyéb | 0.15 | 0.58 | 0.35 | 0.2
20,64
21,65
23,21
23,69
25,23
25,89
28,84
29,14
28,72

## Slide 36
A főbb változások 2013 és 2014 között
Hazai bruttó villamosenergia-termelés
Villamosenergia-behozatal, importszaldó
Összes villamosenergia-felhasználás
30,32 TWh  29,20 TWh
11,88 TWh  13,39 TWh
42,20 TWh  42,59 TWh
- 3,7 %
+ 12,7 %
+ 0,9 %
(előzetes, tájékoztató, kerekített számok)

## Slide 37: Importszaldó havi bruttó részaránya
Chart: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
részarány = importszaldó / összes felhasználás

## Slide 38: Bruttó villamosenergia-fogyasztás
Chart: 
| hasadóanyag | szén | földgáz | olajtermék | egyéb | megújulók | importszaldó
Értékesítés | 14670 | 5462 | 3549 | 85 | 66 | 3180 | 13388
40,4 TWh
2014. év
= nettó termelés + + importszaldó
= nettó fogyasztás + + hálózati veszteség

## Slide 39: Bruttó villamosenergia-termelés
Chart: 
| Paks | Mátra | Budapest | Oroszlány | Gönyű | Csepel | többi nagyerőmű | kiserőművek
Értékesítés | 15648 | 6127 | 923 | 705 | 700 | 439 | 453 | 4215
29,2 TWh
2014. év
Negyed évszázada termeltünk ilyen kevés villamos energiát.

## Slide 40
A magyarországi villamosenergia-igény
Chart: villamosenergia-igény, TWh
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
nettó fogyasztás | 26.47 | 27.35 | 28.3 | 29.38 | 30.88 | 31.77 | 32.4 | 33.81 | 33.74 | 33.92 | 33.01 | 30.95 | 29.05 | 28.47 | 28.74 | 28.92 | 29.88 | 29.85 | 30.08 | 30.45 | 31.15 | 32.2 | 33.33 | 34.08 | 34.473 | 35.21 | 36.306 | 36.893 | 37.127 | 35.254 | 36.007 | 36.36 | 36.27 | 36.34 | 36.7761
bruttó fogyasztás | 29.3 | 30.3 | 31.48 | 32.7 | 34.34 | 35.36 | 36.24 | 37.82 | 37.95 | 38.07 | 37.05 | 34.82 | 32.59 | 32.82 | 32.99 | 33.67 | 34.55 | 34.58 | 35 | 35.29 | 35.88 | 36.87 | 37.73 | 38.32 | 38.453 | 39.15 | 40.27 | 40.852 | 41.014 | 38.858 | 39.81 | 40.14 | 39.95 | 40 | 40.4434
összes felhasználás | 31.26 | 32.28 | 33.52 | 34.87 | 36.57 | 37.6 | 38.58 | 40.36 | 40.53 | 40.66 | 39.58 | 37.31 | 35.15 | 35.39 | 35.55 | 36.42 | 37.3 | 37.54 | 37.93 | 38.22 | 38.63 | 39.59 | 40.41 | 41.085 | 41.18 | 41.97 | 43.065 | 43.866 | 43.928 | 41.422 | 42.566 | 42.63 | 42.38 | 42.29 | 42.59
Oszlop1 | 36.78 | 37.1438 | 37.5153 | 37.8904 | 38.2693 | 38.652 | 39.0385 | 39.3509 | 39.6657 | 39.983 | 40.3029 | 40.6253 | 40.9503 | 41.2779 | 41.6081 | 41.941 | 42.2765
Oszlop2 | 40.44 | 40.8185 | 41.1973 | 41.5798 | 41.9661 | 42.3562 | 42.7501 | 43.0698 | 43.3921 | 43.7169 | 44.0442 | 44.3741 | 44.7066 | 45.0417 | 45.3795 | 45.7199 | 46.0629
Oszlop3 | 42.59 | 43.0811 | 43.4553 | 43.8333 | 44.2151 | 44.6007 | 44.9901 | 45.3054 | 45.6232 | 45.9435 | 46.2663 | 46.5918 | 46.9199 | 47.2506 | 47.5839 | 47.9199 | 48.2586
önfogyasztás
hálózati
veszteség
+3,6 %/a
+1,8 %/a
+1,0 %/a
+0,8 %/a

## Slide 41
Teljesítőképességek és csúcsterhelések
MW
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015*
beépített | 10094 | 9111 | 8937 | 8537
rendelkezésre álló | 7638 | 6909 | 6652 | 6566
csúcsterhelés | 6463 | 6307 | 6461 | 6456
* az első félévben

## Slide 42: Bruttó hazai erőműves teljesítőképességek, MW
?

## Slide 43: A téli és nyári bruttó villamos csúcsterhelés
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*
téli csúcs | 6605 | 6388 | 6380 | 6560 | 6492 | 6463 | 6307 | 6461 | 6447
nyári csúcs | 6320 | 6252 | 5894 | 6232 | 6212 | 6288 | 6193 | 6050 | 6456
MW
* az első félévben
Július 8.

## Slide 44: A szükséges teljesítőképesség, MW
Chart: 
| BT | hiányok | RT | javítások | TIT | rendszer | biztonság | terhelés | várható | import
Sorozat 1 | 8500
Sorozat 2 | 6500 | 6000 | 5200 | 4770 | 4770
VH | 700
ÁH | 1300
Oszlop1 | 6500
TMK | 350
KK | 150
Oszlop4 | 6000
primer | 28
szekunder | 272
perces | 500
tartalék | 430
500
15%+8%
2%+4%
5%
20%
30+270+500
szükséges
2015. év
1300
800

## Slide 45
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Paks | 500 | 500 | 500 | 500
Dunamenti | 407 | 241 | 145
Mátra | 66 | 684 | 200
Tisza | 450 | 450
Csepel | 410
Gönyű | 433
Kelenföld | 178
Újpest | 110
Kispest | 114
Oroszlány | 240
Bakony | 116 | 102
Lőrinci | 170
Nagyerőműveink életkora 2015-ben (~7000 MW)
MW
év
Átlagos életkor: 27,4 év
gázturbinák

## Slide 46
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Paks | 500 | 500 | 500 | 500
Dunamenti | 407 | 241
Mátra | 66 | 684 | 200
Tisza
Csepel | 410
Gönyű | 433
Kelenföld | 178
Újpest | 110
Kispest | 114
Oroszlány | 240
Bakony | 116
Lőrinci | 170
MW
év
Nagyerőműveink életkora 2020-ben (~6000 MW)
Átlagos életkor: 29,5 év

## Slide 47
Erőművek fosszilis tüzelőanyag-felhasználása
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
szén | 114.7 | 111.5 | 107.9 | 112.3 | 103 | 83.5 | 79.5 | 83.8 | 82.2 | 71.1 | 70.5 | 71.2 | 66.5 | 68.4 | 64.6
földgáz | 77 | 94.6 | 106.5 | 130 | 129.2 | 132.2 | 137.7 | 152.4 | 148.7 | 105.7 | 112.6 | 100.6 | 74.6 | 59.7 | 47.4
olajtermékek | 43 | 43.3 | 22.8 | 19.3 | 10.2 | 6.6 | 5.9 | 6 | 3.9 | 7.4 | 4.5 | 1.3 | 2 | 0.8 | 0.9
PJ

## Slide 48
Teljesítőképesség és terhelés változása
Chart: 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
csúcsterhelés | 5107 | 5173 | 5439 | 5878 | 5833 | 5865 | 6240 | 6440 | 6523 | 6550 | 6534 | 6252 | 5641 | 5612 | 5550 | 5731 | 5794 | 5731 | 5817 | 5802 | 5742 | 5865 | 5980 | 6140 | 6357 | 6409 | 6432 | 6605 | 6388 | 6380 | 6560 | 6492 | 6463 | 6307 | 6461
beépített (BT) | 5392 | 5395 | 5454 | 5864 | 6220 | 6220 | 6680 | 6927 | 7172 | 7168 | 7184 | 7193 | 7278 | 7404 | 7317 | 7403 | 7536 | 7534 | 7847 | 7842 | 8282 | 8392 | 8311 | 8466 | 8777 | 8595 | 8691 | 8986 | 9133 | 9173 | 9260 | 9324 | 10165 | 9111 | 8936
BT+import | 6614 | 6627 | 6937 | 7319 | 7706 | 7771 | 8162 | 8635 | 8952 | 9018 | 8793 | 8131 | 7496 | 7499 | 7646 | 7614 | 7921 | 7723 | 7765 | 8093 | 8589 | 8587 | 8683 | 9407 | 9593 | 9526 | 9551 | 9097 | 9180 | 9682 | 10250 | 10286 | 11459 | 11046 | 10804
Oszlop1 | 6461 | 6500 | 6560 | 6620 | 6680 | 6740 | 6800 | 6850 | 6900 | 6950 | 7000 | 7050 | 7100 | 7150 | 7200 | 7250 | 7300
Oszlop2 | 8936 | 8586 | 8450 | 8400 | 8350 | 8300 | 8250 | 8300 | 8350 | 8400 | 8450 | 8500 | 9600 | 9700 | 10900 | 11000 | 11000
Oszlop3 | 10804 | 10336 | 10200 | 10100 | 10050 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10100 | 10300 | 10900 | 11000 | 11000
MW
?

## Slide 49
8500 MW
Chart: 
| megújulók | olaj, egyéb | földgáz | szén | atom
Sorozat 1 | 700 | 600 | 4100 | 1100 | 2000
Az erőműpark összetétele várhatóan 2015 végén
megmaradhat 2030-ig
5000 MW
2100
300
600
MW

## Slide 50
5000 MW
Chart: 
| megújulók | olaj, egyéb | földgáz | szén | atom
Sorozat 1 | 600 | 300 | 2100 | 2000
Az erőműpark várható összetétele 2030 végére
11 000 MW
2400
1000
400
1000
1200
MW
???
??
?

## Slide 51
Lakossági villanyárak, EU-28, 2014, ct/kWh
Chart: 
| DK | DE | IT | IR | CY | PT | ES | B | A | SV | GB | NL | GR | LU | SLO | FR | FI | SK | M | PL | LV | LT | HR | EE | RO | CZ | HU | BG
Sorozat 1 | 30.42 | 29.81 | 24.46 | 24.07 | 22.91 | 21.75 | 21.65 | 20.97 | 20.21 | 19.65 | 19.18 | 18.21 | 17.67 | 17.38 | 16.3 | 15.85 | 15.63 | 15.07 | 14.74 | 14.21 | 13.65 | 13.3 | 13.12 | 13.07 | 12.9 | 12.83 | 12.02 | 8.32
Átlag 20,33 ct/kWh (~63 Ft/kWh)
(átlagos 2500 – 5000 kWh/lakás évi fogyasztásnál)
Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm

## Slide 52
Háztartási villamosenergia-árak, ELMŰ
Chart: 
| 2012. januártól | 2013. januártól | 2013. novembertől | 2014. szeptembertől
energiadíj | 21.52 | 19.71 | 16.7 | 14.9
rendszerhasználat | 16.61 | 14.47 | 14.07 | 14.11
ÁFA | 10.3 | 9.23 | 8.31 | 7.83
külön illeték | 1.46 | 1.46 | 0 | 0
49,89
44,86
39,07
36,84
Ft/kWh
52
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 53
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
egyetemes szolgáltatás | 12.82 | 13.93 | 13.85 | 12.89 | 11.86 | 11.47 | 11.19
háztartási fogyasztás | 11.12 | 11.25 | 10.49 | 11.46 | 11.24 | 11.03 | 10.89 | 10.62 | 10.58 | 10.11
teljes piacnyitás
TWh
31,6%
31,0%
28,4%
30,9%
31,9%
30,6%
29,7%
35,4%
39,5%
38,5%
35,5%
32,8%
29,2%
A magyar egyetemes szolgáltatás
29,3%
30,8%
31,6%
27,8%

## Slide 54: A villamosenergia-fogyasztás és a reál GDP az EU-28-ban (a 2000. év = 100)
Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Rolle des Emissionshandels in der Energiewende 2015-02.. p. 16.)
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
villamosenergia-fogyasztás | 100 | 103 | 104 | 106 | 109 | 110 | 112 | 113 | 113.5 | 107 | 112 | 110 | 111 | 109 | 107
reál GDP | 100 | 102 | 103 | 105 | 108 | 110 | 114 | 117 | 118 | 113 | 115 | 117 | 116 | 116.5 | 118

## Slide 55
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
atom | 134379 | 126389 | 125877 | 125745 | 126685
hő | 451988 | 446953 | 452601 | 467541 | 463439
víz | 197270 | 196348 | 197767 | 199528 | 202208
megújuló | 125417 | 152811 | 169925 | 210177 | 229116
egyéb | 6576 | 5639 | 5724 | 1493 | 2073
915 630
928 311
951 873
1 004 062
1 023 521
ENTSO-E teljesítőképesség-változások, nettó, MW, 2010 – 2014
Forrás: ENTSO-E Statistical Factsheet 2014 – Provisional values (2015.04.27.)

## Slide 56
ENTSO-E egyidejű csúcsterhelések,
nettó, MW, 2010 – 2014
Forrás: ENTSO-E Statistical Factsheet 2014 – Provisional values (2015.04.27.)
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Sorozat 1 | 557280 | 532599 | 555195 | 528622 | 522043
MW

## Slide 57
Szél-, nap- és atomerőművek villamos termelésének fejlődése a Világon 1997 és 2014 között
Forrás: The World Nuclear Industry – Status Report, July 2015.
Chart: 
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
szél | 0 | 3 | 9 | 18 | 30 | 40 | 51 | 75 | 90 | 121 | 170 | 221 | 266 | 331 | 410 | 513 | 629 | 694
nap | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 19 | 31 | 56 | 96 | 135 | 185
atom | 0 | 40 | 110 | 180 | 250 | 289 | 241 | 355 | 372 | 397 | 348 | 330 | 294 | 366 | 256 | 92 | 100 | 147
694
185
147
TWh

## Slide 58
Szél-, nap- és atomerőművek villamos termelésének fejlődése az EU-28-ban 1997 és 2014 között
Forrás: The World Nuclear Industry – Status Report, July 2015.
Chart: 
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
szél | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 37 | 55 | 75 | 95 | 108 | 125 | 141 | 165 | 198 | 227 | 242
nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 8 | 10 | 14 | 23 | 47 | 71 | 85 | 98
atom | 0 | -5 | 2 | 6 | 45 | 57 | 65 | 72 | 66 | 60 | 5 | 7 | -32 | -9 | -15 | -36 | -40 | -47
247
98
-47
TWh

## Slide 59: A német villanytermelés változása
Forrás: www.agora-energiewende.de (Das deutsche Energiewende-Paradox: Ursachen und Herausforderungen – 2014.04.)
TWh
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
megújuló | 37.9 | 39 | 46.1 | 45.5 | 46.7 | 62.5 | 71.7 | 88.3 | 95.3 | 94.8 | 104.8 | 123.8 | 143.6 | 151.7 | 157.935 | 164.17 | 170.405 | 176.64 | 182.875 | 189.11 | 195.345 | 201.58 | 207.815 | 214.05 | 220.285 | 226.52 | 232.755 | 238.99 | 245.225 | 251.46 | 257.695
atom | 169.6 | 168 | 159 | 159 | 162 | 150 | 148 | 140 | 140 | 135 | 140.6 | 115 | 105 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 85.137 | 72.974 | 60.811 | 48.648 | 36.485 | 24.322 | 12.159 | -0.004
lignit | 148.3 | 148 | 149 | 148 | 149 | 145 | 148 | 149 | 150 | 149 | 145.9 | 154 | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 | 158 | 156 | 154 | 150 | 141.18 | 132.36 | 123.54 | 114.72 | 105.9 | 97.08 | 88.26 | 79.44 | 70.62 | 61.8
feketeszén | 143.1 | 146 | 144.6 | 149 | 148.8 | 148 | 145.6 | 142.3 | 130.8 | 107.8 | 117 | 112 | 117 | 124 | 110 | 94 | 87.29 | 80.58 | 73.87 | 67.16 | 60.45 | 53.74 | 48 | 44 | 44 | 44 | 40.24 | 36.48 | 32.72 | 28.96 | 25.2
földgáz | 49.2 | 56 | 58 | 74 | 76 | 82.3 | 83.3 | 88 | 90.6 | 76.8 | 89.3 | 75.3 | 71 | 66.8 | 70.56 | 74.32 | 78.08 | 81.84 | 85.6 | 89.36 | 93.12 | 96.88 | 100.64 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4
olaj és egyéb | 28.5 | 29 | 30 | 33.3 | 35 | 34.8 | 33 | 33 | 34 | 32 | 35.4 | 33 | 31.2 | 31.8 | 26 | 22 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3

## Slide 60: A villamosenergia-termelés összetétele
Chart: 
| megújuló | földgáz | szén | olaj és egyéb
Értékesítés | 0.55 | 0.223 | 0.186 | 0.041
Chart: 
| megújuló | földgáz | szén | olaj és egyéb | atom
Értékesítés | 0.15 | 0.071 | 0.108 | 0.004 | 0.667
Magyarország
Németország
atom megújulók földgáz szén olaj és egyéb
2030
A kétféle fejlesztési irányzat egyformán rugalmassá tehető.
60
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 61
Vége
Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket, és várom a lényeget érintő kérdéseket.
strobl@ext.mavir.hu